Alcatel-Lucent OmniTouch4135 IP会议电话

- 商业条目

- 阿尔卡特朗讯OmniTouch 4135 IP 会议电话      3GV28132AA

- OT4135 IP会议电话扩展麦克风                         3GV28134AA

- OT4135 IP 会议电话AC/DC电源模块                 3GV28133AA

阿尔卡特朗讯OmniTouch 4135IP会议电话是一个灵活的基于SIP的单元。专为习惯使用IP语音带来优质服务的公司设计，它为高效的会议电话提供了更多创新的功能。呼叫可以录音并保存，会议语音提示可以引导呼叫到预先设定组。配置外接麦克风，OmniTouch4135IP会议电话成为大型会议的一个商务电话的选择。

功能

SIP连接，可以连接到阿尔卡特朗讯OmniPcx Enterprise通信服务器。

支持以太网口供电（POE）。

连接到5路呼叫时，最多4个同时的接入。

最多5个用户档案存储，包括配置和联系人细节。

呼叫录音功能，存储在SD内存卡，可以使会议和文件备忘等保存并传输到计算机。

会议语音提示可以进行团队呼叫-可以一键同时接入组内所有参加者

基于网页的配置非常简单- 配置设定可以导入或导出到其他OT4135IP会议电话。

支持扩展成大的会议室- 单元的全向拾音麦克风可以组合定向麦克风增加拾音能力从30平方米（320ft2）增长到原来的两倍。

优点：

增强融合能力，可以和远端的会议方创意的交流

可以使无意识的组员会议自然成为创意的交汇并受到解决问题的启迪

减少旅行、管理的时间和花费

促进阿尔卡特朗讯OmniPCX Enterprise已安装客户的应用

可以使高质量的语音会议成为可能

技术规范

物理参数：

长度：240mm

高度： 77mm

重量： 1kg(2.2lb)

色彩：黑色

显示屏：

LCD,128*64像素（5 英寸*2.5 英寸）

键盘

键盘：数字字母键盘0-9，*，开，关，静音，保持，音量增/减

菜单导航五向键，线路键，和会议语音提示

语音参数：

OmniSound: 2.0宽带拾音科技

麦克风

全向

拾音区域：最大30 平方米或屋内10人以上

扬声器

频率：200HZ到7000Hz

音量：最大90db SPL0.5米

音色：柔软，自然，锐利

录音：

支持最大2G的SD内存卡

电源

以太网口供电POE（IEEE802.3af）

电源适配器： 100V AC到240V AC输入，13.5 V DC输出

连接：

以太网口：RJ45

扩展麦克风：（1对双绞线）

网络准备

DHCP和静态IP

SNTP和NTP

以太网口： 10兆/100兆自适应

软件可升级

基于网页的远程配置

基于网页的诊断

安全性能：

认证：基础和数字式

传输：TLS和SRTP

防攻击：Kensigton 安全时隙

语言：

多种语言支持（菜单）

附件

3GV28134AA Expansion microphones, 1对电话线

3GV28133AA 电源适配器 100-240V AC/13.5V DC